МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

1. Предложенията допуснати до последващо участие в процедурата се оценяват и класират от комисията на база критерии „Икономически най-изгодна оферта”

І. Обособена Позиция 1: „Доставка, инсталиране, конфигуриране, доизграждане на мрежа и пускане в употреба на 14 терминални клиенти (от тип – висок клас терминали – за работа с видео интензивни приложения)  и един сървър за кабинет №1.

| Работно място | Технически изисквания |
| --- | --- |
| Спецификация на терминалния клиент (ТК) | Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,0015 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). ТК да работи във VDI (Virtual Desktop Infrastructure), като поддържа протокол оптимизиран за графика и видео, например Remote FX или подобен. Съвместимост с HD1080p и физическа поддръжка на минимум 720Р (1280 Х 720) разделителна способност във видео режим. |
| Интерфейси | връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа), които да позволяват включване на принтер/скенер/ интерактивна дъска/ четци на карти и др. |
| Клавиатура | PS/2 или USB кирилизирана |
| Мишка | PS/2 или USB оптична мишка със скрол |
| Връзка със сървъра | мин. един LAN интерфейс |
| Връзка с монитора | един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP |
| Монитор (диагонал) | min. 19-inch (разрешава се училището да заложи в изискванията и по-голям размер) |
| Раздел. способност | В съответствие с максималната разделителна способност на ТК, но не по-малка от 1600х900 |
| Време за реакция | max. 5ms |
| Контраст | min. статичен контраст 1000:1 |
| Яркост | min. 250 cd/m2 |
| Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор | не повече от 60W обща консумация |
| Гаранция на всички компоненти | min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден. |

Параметри за оценка на Терминален клиент

| № | Параметър | Оценка | Удостоверяване |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Консумация на енергия | < 4W – 10 точки ≥ 4W – 1 точка | Официална брошура, публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т2 | Скорост на мрежова карта | 10/100/1000 Mb/s – 10 точки 10/100 Mb/s – 1 точка | Официална брошура, публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т3 | Тегло | < 200 гр. – 10 точки ≥ 200 гр. – 1 точка | Официална брошура, публикувана на интернет страницата на производителя |

TТЕРМИНАЛ = Т1+ Т2+ Т3

Сървър за ТК с 14+1 работни места

| Спецификации на сървър/сървъри | Технически изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | Минимум четириядрен, минимум 8 threads, мин. 3,7GHz, 10MB cache, литография 22nm, max. TDP 130W, от типа на E5-16xx или еквивалентен по производителност съгласно CINT2006 www.spec.org |
| Памет | мин. 32GB RAM DDR3, с възможност за разширение до поне 128GB. Да се посочи честота на RAM паметта. За решения за работа във VDI режим е необходима и по една видео карта (GPU) на всеки 14 работни места, които ще обслужва сървъра. |
| Твърд диск | Минимум: 2 х 500GB SATA III 2 x SSD 256GB като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения. SATA RAID support: 0, 1, 10, 5 |
| Гнезда за устройства | Да се посочи брой гнезда за устройства (5.25“/3.5“/2.5" bays) |
| Разширителни слотове | Минимум: 5x PCI-Express, 1x PCI |
| Окомплектовка | Станцията следва да има монитор с описаните по-горе характеристики |
| Оптично устройство | DVD +/- RW SATA |
| Входно/изходни портове | Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 4 свободни USB порта за свързване на външна памет, принтер/скенер и др. |
| Мрежа | 10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet |
| Клавиатура | PS/2 или USB кирилизирана |
| Мишка | PS/2 или USB оптична мишка със скрол |
| Софтуер | Необходимият за работата на системата софтуер включва сървърна ОС, Access CALs, RDS CALs (или подобен), виртуализационен софтуер (VM Ware, Citrix или подобен), VDA (Virtual Desktop Access) лиценз за използване на Windows OS на работните места. MOН ще предостави на училищата: MS Windows Server (актуална версия) или MS Windows Multipoint Server (актуална версия); съответните Access и RDS CALs за всички терминали; VDA лиценз за всеки терминал, платим на годишна база. Забележка: Всички други софтуерни продукти необходими за коректното лицензно ползване на решението се включват задължително в офертата и при поръчка се заплащат от училищата. В случай, че някой от продуктите е безплатен, това трябва да се укаже в писмен вид в офертата към съответното училище. |
| Гаранция и поддръжка на всички компоненти | min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на предоставения с офертата софтуер до най-актуалните налични от производителя. |

Параметри за оценка на СЪРВЪРА:

| № | Параметър | Оценка | Удостоверяване |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Продуктът e класифициран като ENERGY STAR | При съответствие - 10 точки При отсъствие - 1 точка | Продуктът фигурира на www.eu-energystar.org |
| Т2 | Ниво на шум по крива А съгласно ISO 9296, измерено в съответствие с ISO 7779 | ≤ 20db (A) в idle mode - 20 точки > 20db (A) в idle mode - 2 точки При неизвестно ниво на шум – 1 точка | IT Eco декларация на производителя |
| Т3 | Наличност на резервни части след спиране от производство | ≥ 5 години след спиране от производство – 10 точки < 5 години след спиране от производство – 1 точка При неизвестна информация – не се присъждат точки | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т4 | Честота на RAM паметта | >1600MHz – 10 точки ≤ 1600MHz – 1 точка | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т5 | Гнезда за устройства | > 10 гнезда за устройства (5.25“/3.5“/2.5" bays) - 10 точки ≤ 10 гнезда за устройства (5.25“/3.5“/2.5" bays) - 1 точка | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т6 | Брой ядра на процесора | 6 ядра и повече – 10 точки 4 ядра – 1 точка | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |

TСЪРВЪР = Т1+ Т2+ Т3+Т4+Т5+Т6

ІІ. Обособена Позиция 2: „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 15 настолни компютърни системи” кабинет №2.

| Компютърна система | Технически изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | Мин. двуядрен процесор, 2.4 GHz, 2 MB cache, 64-bit или еквивалентен процесор с вграден графичен контролер |
| Памет | Мин. 4 GB DDR3, 1066 MHz с възможност за разширяване |
| Твърд диск | Мин. 320 GB SATA II |
| Клавиатура | PS/2 или USB кирилизирана |
| Мишка | PS/2 или USB оптична мишка със скрол |
| Видео | Вграден High-definition графичен контролер с мин. базова честота 200 MHz и макс. Tcase до 72° С вкл. |
| Входно-изходни портове | достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции – връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 3 свободни USB (2 броя USB 2.0 и 1 брой USB 3.0) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер. |
| Кутия | TOWER с минимум 500 W захранване |
| Монитор (диагонал) | min. 19-inch DVI |
| Време за реакция | max. 5ms |
| Контраст | min. статичен контраст 1000:1 |
| Яркост | min. 250 cd/m2 |
| Оптично устройство | DVD +/- RW SATA |
| Софтуер | инсталирана (OEM версия) на операционна система от следния списък (най-евтината от изброените): Windows 8, Windows 8.1, Windows with Bing, Windows 7 Professional, Windows 7 Unlimited, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic. |
| Гаранция и поддръжка на всички компоненти | min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на предоставения с офертата софтуер до най-актуалните налични от производителя. Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден. |
| Допълнителни устройства | Технически изисквания |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство | Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури време за не по-малко от 10 минути автономна работа и автоматичен shut down на сървърите без загуба на информация. |
| Изисквания към компютърните системи | Технически изисквания |
| Функционалност | Компютърната система трябва да позволява безпроблемна едновременна работа на работното място с интернет и/или стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи), както и с графични пакети в 2D, мултимедиен софтуер и др. Компютърната системата трябва да е оразмерена така, че да позволява и едновременно използване на живо видео на работното място, с качество минимум 720Р, докато на същото работно място едновременно се работи с офис приложения и/или Интернет. Задължителна е възможността за ползване на аудио с високо качество на всички работни места. На всяко работно място да има възможност за работа както с различни ОС на Microsoft, така и с Linux. Забележка: директорът на училището подписва приемно-предавателния протокол за приемане на инсталацията СЛЕД демонстрация от страна на изпълнителя на всички изисквани функционалности и завършено обучение на учителите, отговорни за експлоатацията на залата! |

Параметри за оценка на НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ:

| № | Параметър | Оценка | Удостоверяване |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Продуктът e класифициран като ENERGY STAR | При съответствие - 10 точки При отсъствие - 1 точка | Продуктът фигурира на www.eu-energystar.org |
| Т2 | Ниво на шум по крива А съгласно ISO 9296, измерено в съответствие с ISO 7779 | ≤ 20db (A) в idle mode - 20 точки > 20db (A) в idle mode - 2 точки При неизвестно ниво на шум – 1 точка | IT Eco декларация на производителя |
| Т3 | Наличност на резервни части след спиране от производство | ≥ 5 години след спиране от производство – 10 точки < 5 години след спиране от производство – 1 точка При неизвестна информация – не се присъждат точки | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т4 | Честота на RAM паметта | >1066 MHz – 20 точки ≤ 1066 MHz – 1 точка | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т5 | Твърд диск | ≥ 320 GB SATA II - 10 точки < 320 GB SATA II - 1 точка | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т6 | Брой ядра на процесора | 2 ядра (или повече ядра) х 2 MB cache – 10 точки 2 ядра х 1 MB cache – 1 точка | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |
| Т7 | Видео | > 200 MHz базова честота и макс. Tcase до 72° С вкл. – 20 точки ≤ 200 MHz базова честота и макс. Tcase над 72° С – 1 точка | Официална брошура публикувана на интернет страницата на производителя |

TКОМП.СИСТЕМИ = Т1+ Т2+ Т3+Т4+Т5+Т6+Т7

2. Ценово предложение: Цi

Цi = (Цi минимално / Цi предложена) х 100

където:

Цi минимална – е минималната цена в лева без ДДС от всички предложения;

Цi предложена – е цената в лева без ДДС в предложението на участника;

3. Техническа оценка: Ti

Ti= (Tiпредложено / Tiмаксимално) х 100

където:

Tiмаксимално – събрани точки от техническо предложение на кандидат постигнал максимален брой

Тiпредложено - събрани точки от техническо предложение на i-тия кандидат.

Ti предложено = 0,20х TТЕРМИНАЛ+0,30х TСЪРВЪР+0,50хTКОМП.СИСТЕМИ

Където:

TТЕРМИНАЛ е техническата оценка на Терминален клиент

TСЪРВЪР е техническата оценка на Сървър

TКОМП.СИСТЕМИ е техническата оценка на Настолните компютърни системи

4. Критериите и методиката за определяне на комплексната оценка на предложенията са следните:

Предложенията на кандидатите се оценяват по формулата:

Кi = Цi x 0.40+ Ti x 0.60

където:

Кi е комплексната оценка на i-тия кандидат

Цi е оценка на ценово предложение на i-тия кандидат, получена по формула по т.2

Тi е техническата оценка на i-тия кандидат, получена по формула по т.3

Максималните възможни точки от техническата оценка за всеки кандидат са 200. На първо място се класира кандидатът, получил най-висока комплексна оценка - Кi.

Изисквания към документите:

- Участниците трябва да са оторизирани от производителя да предлагат техниката на този/тези производител/и. Доказва се с оторизационно писмо, издадено конкретно за процедурата от производителя.

- Участникът следва да бъде упълномощен от производителя на предлаганото оборудване гаранционен и извънгаранционен сервиз на територията на Р България и да разполага с поне един собствен оторизиран от производителя технически сервиз за гаранционна поддръжка. Доказва се с копие от сервизен договор или други документи, доказващи това обстоятелство.

- Участникът да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008. Доказва се със заверено копие на сертификат.